Последовательность операций при установке топливного насоса МТЗ 80-82. (УТН-5, 4УТНМ).

А так же  при проверке начала впрыска насоса после его замены или ремонте.

Завод рекомендует в каждой заводской инструкции по эксплуатации трактора и я рекомендую.

1.Отвернуть трубку высокого давления от первой секции топливного насоса

( считая от вентилятора ).

2.Включить полную подачу топлива.

3.Проворачивать коленвал двигателя трактора до начала подачи

топлива первой секцией насоса.

4.Вывернуть щуп, расположенный на картере двигателя, и вставить

его обратно ненарезанной частью.Он должен войти в специальное

углубление на маховике. Если этого не происходит, поискать это углубление, поворачивая коленвал за гайку шкива в пределах 15 градусов поворота коленвала в одну и в другую стороны.

5.В этом положении снять крышку мотосчетчика, рассоединить

розетку, и поворачивать вал топливного насоса за гайку по часовой стрелке до начала (когда солярка только шевельнется в штуцере, внимательно! ) подачи топлива первой секцией насоса.

6.Зафиксировать розетку болтами в совпадающие отверстия.

Если болты не заворачиваются ,

лучше повернуть вал насоса чуть раньше (на 0.5 мм не больше).

7.Фиксируя розетку вперед ( по часовой стрелке ), по отношению к

тому как было, вы делаете впрыск раньше, и наоборот фиксируя ее

назад ( против час.стрелки ) вы делаете начало впрыска позже.

8.До рассоединения розетки рекомендую небольшим керном или

зубильцем нанести свою метку ( или хорошо запомнить заводскую), чтобы в случае чего можно было вернуться к первоначальному положению.

9.Не рекомендую работу дизеля при слишком раннем начале впрыска, когда при чистой работе двигателя прослушивается звон или металлический стук. Это вредно.

И наоборот при позднем впрыске дизель сильно дымит.( при исправности всего прочего ).